## Slide 1
Conception et réalisation d'une pince à trois doigts souples
Julien SAGNES, Minh Nhut Nguyen, SAR/ISI
Projet de M1 - Sciences pour l’ingénieur
Sorbonne Université, année 2024-2025
Objectif du projet
Simulation et réalisation d’une pince robotique à trois doigts souples, conçue pour saisir des objets tels que des fruits et des légumes, avec une capacité maximale de 5 kg. Inspiré du robot SpiRob et des structures souples bio-inspirées, le dispositif intègre des doigts imprimés en 3D, disposés symétriquement autour d’un axe central et actionnés par des câbles mis en tension via un mécanisme vis-écrou. La souplesse des doigts en TPU leur permet de revenir naturellement à leur position initiale après la déformation.
Méthodes
Recherche de solutions existantes et fonctionnelles pour assurer la tension des câbles et leur contrôle, permettant d’assurer un actionnement robuste de la pince
Modélisation et conception des pièces sur SolidWorks, en prenant en compte les aspects de conception tels que les jeux fonctionnels, les frottements, l’hyperstatisme ainsi que la transmission du couple moteur vers la vis.
Simulation de la pince sous SolidWorks Simulation, avec une analyse de l’élasticité à partir des contraintes équivalentes de Von Mises, afin de vérifier que le matériau reste dans le domaine élastique et n’entre pas en plasticité.
Résultats
Conclusion